# Утверждена

от ________________ №_____

_____________/ ____________/

# Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры Прилепского сельсовета Конышевского района

Курской области на 2016-2031 годы

# Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Прилепского сельсовета  Конышевского района

Курской области на 2016-2031 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития траспортной инфраструктуры Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области на 2016-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" -Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Решение Собрания депутатов Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области от 25.01.2013года №161 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Прилепский сельсовет» Конышевского района Курской области; -Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; -Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; -Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006); -Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005); -Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах"; |
| Заказчик Программы | Администрация Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап 2016-2020 2 этап 2021 - 2031 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в д.Прилепы, с.Ширково, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования. Планом на расчетный срок предлагается: -формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой застройки; -приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования; -восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. -обустройство парковочных мест; - внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Прилепский сельсовет» Конышевского района Курской области. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 86,4 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0 млн. рублей; 2017 год – 0 млн. рублей; 2018 год – 0 млн. рублей; 2019 год – 0,2 млн. рублей; 2020 год – 0 млн. рублей 2021 – 2031 годы – 86,2 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Муниципальное образование «Прилепский сельсовет» расположено в южной части Конышевского района Курской области. Площадь территории сельсовета составляет 102,89 км2 или 9,3% площади Конышевского района. Численность населения на 01.01.2016 год составляет 1249 человека.

Административным центром Прилепского сельсовета является деревня Прилепы. Вдоль северо-восточной границы сельсовета проходит железная дорога «Соковнинка - Льгов», ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – поселок Конышевка, которая находится на расстоянии 2 км. В юго-восточной части сельсовета проходит дорога общего пользования регионального значения «Льгов – Конышевка».

Территория и границы Прилепского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Прилепский сельсовет» Конышевского района Курской области.

Муниципальное образование «Прилепский сельсовет»  расположено в южной части Конышевского района Курской области.  Сельсовет граничит на севере с Наумовским сельсоветом, на востоке с Захаровским сельсоветом и поселком Конышевка, на юге со Льговским районом, на юго-западе с Платавский сельсоветом, на западе с Беляевским сельсоветом. Муниципальное образование Прилепский сельсовет, Ширковский сельсовет были преобразованы путем объединения в муниципальное образование Прилепского сельсовет законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО.

2.2. Социально-экономическая характеристика

В состав муниципального образования входят села Толкачевка, Ширково, хутора Тростница, Заветенский, Трости, а также деревни Прилепы, Сосонки и Хрылово. Общая численность населения составляет 1249 человека, число дворов 513. Удаленность населенных пунктов от районного центра и от центра муниципального образования представлены ниже в таблице.

Таблица 1 – Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д. Прилепы | 2 | Центр МО | 208 | 573 |
| 2 | д. Сосонки | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 3 | с. Толкачевка | 3 | 1,5 | 134 | 323 |
| 4 | х. Тростница | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | х. Заветенский | 6 | 6 | 8 | 33 |
| 6 | х. Трости | 8 | 8 | 10 | 19 |
| 7 | д. Хрылевка | 15 | 3 | 27 | 41 |
| 8 | с. Ширково | 12 | - | 122 | 255 |
| Итого: | 513 | 1249 |

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Большинство населенных пунктов Прилепского сельсовета расположены на автомобильной дороге  «Льгов-Конышевка» - пересекаются указанной автодорогой, либо связаны с ней автоподъездами. Остальные населенные пункты автомобильное сообщение получают по дорогам местного значения с грунтовым и асфальтным покрытиям.

Таблица  – Перечень автомобильных дорог с твердым покрытием, проходящих по территории Прилепского сельсовета

| № п/п | Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность – по территории сельсовета, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1 | «Льгов-Конышевка» | III | а/бетон | 9,6 |
| Итого дорог регионального значения | 9,6 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |
| 2 | "Льгов - Конышевка" - Толкачевка - Прилепы | IV | а/бетон | 4,8 |
| 3 | Конышевка - Макаро-Петровское | IV | а/бетон | 2,8 |
| 4 | "Льгов - Конышевка" - Ширково | IV | а/бетон | 3 |
| 5 | Ширково - Хрылевка - Шустово | IV | а/бетон | 4,4 |
| Итого дорог межмуниципального значения | 15 |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 6 | Прилепы - Сосонки - Соковнинка | V | а/бетон | 5,4 |
| Итого дорог местного значения | 5,4 |
| Всего дорог с твердым покрытием | 30 |

Общая протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием на территории Прилепского сельсовета составляет 30 км, 9,6 км из которых – дороги регионального значения. Асфальтобетонное покрытие имеют также все межмуниципальные автодорог, а также небольшая часть местных автодорог (5,4 км).

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области

| № п/п | Идентифицированный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Место положение автомобильной дороги | Протяжен ность автомобиль ной дороги (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38 216 840 ОПМЗ01 | д.Прилепы от домовладения Фильчагиной Г.М. до домовладения Киреева В.И. | д.Прилепы | 5,3 |
| 2. | 38 216 840 ОПМЗ02 | д.Прилепы от домовладения Богданова П.И. до домовладения Пашиной Н.В. | д.Прилепы | 2,1 |
| 3. | 38 216 840 ОПМЗ03 | д.Прилепы от домовладения Жукова В.В. до домовладения Золотухина Г.В. | д.Прилепы | 3,2 |
| 4. | 38 216 840 ОПМЗ04 | с.Толкачевка от домовладения Бельцов В.А. до домовладения Бельцов А.В. | с.Толкачевка | 2,8 |
| 5. | 38 216 840 ОПМЗ05 | с.Толкачевка от домовладения Коробкова М.П. до домовладения Полякова И.Н. | с.Толкачевка | 3,1 |
| 6. | 38 216 840 ОПМЗ06 | х.Тростница от домовладения Белкиной до домовладения Ивашиной А | х.Тростница | 1,5 |
| 7. | 38 216 840 ОПМЗ07 | д.Сосонки от домовладения Белкиной до домовладения Ивашиной А | д.Сосонки | 1,0 |
| 8. | 38 216 848 ОПМЗ08 | х.Заветенский от домовладения Болдина Д.А. до домовладения Коробковой Р.В. | х.Заветенский | 0,8 |
| 9. | 38 216 848 ОПМЗ09 | с.Ширково от домовладения Данилина И.И. до домовладения Рышкова Е.В. | с.Ширково | 8,5 |
| 10. | 38 216 848 ОПМЗ10 | д.Хрылево от домовладения Шпаковой В.А. до домовладения Куращуповой А.П. | д.Хрылево | 2,9 |
| 11. | 38 216 848 ОПМЗ11 | х.Трости от домовладения Ивашиной В.К. до домовладения Воронковой Н.Н. | х.Трости | 2,2 |

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.  По Прилепскому сельсовету проходит пассажирский автобусный маршрут «Конышевка – Ширково». Автобусы курсируют ежедневно четыре раза в день

В настоящее время внешние связи Прилепского сельсовета обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом.

С севера на юг вдоль границы сельсовета проходит железная дорога «Льгов-Брянск», ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – поселок Конышевка, которая находится на расстоянии 2 км от д. Прилепы.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть Прилепского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица  - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В Прилепском  сельсовете наиболее  развитую улично-дорожную сеть имеет деревня Прилепы и село Толкачевка.

Главной улицей административного центра сельсовета является улица Центральная протяженностью 4,8 км. Прочие улицы  населенных пунктов определены как улицы в жилой застройке.

Общая протяженность улиц населенных пунктов муниципального образования равна 39,2 км. Твердое покрытие имеют 5  км улиц д. Прилепы, 2 км улиц с. Ширково, 2 км улиц с.Толкачевка (всего 9 км или 22% улиц сельсовета). Другая часть улиц требует реконструкции твердого покрытия.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами);

На территории муниципального образования используется 103 единицы автотранспорта, из них-

-64 единицы легковой автотранспорт;

27 единиц грузовой автотранспорт;

12 единиц трактора

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и хозяйствующим субъектам,  расположенным на территории сельсовета.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 20%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 15% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

По Прилепскому сельсовету проходит пассажирский автобусный маршрут «Конышевка – Ширково». Перевозка производит ОАО «Автомобилист». Автобусы курсируют ежедневно два раза в день  пятницу.

По Прилепскому сельсовету проходит пассажирский автобусный маршрут «Конышевка – Льгов», «Конышевка- Курск». Автобусы курсируют два раза в день.

В самих населенных пунктах Прилепского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специально отведенных пешеходных дорожек  на территории муниципального образования не имеется.

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеется пешеходный   переход в с.Толкачевка перед зданием школы, который оборудован дорожным знаком .

Специально отведенных  велосипедных дорожек нет. Движение велосипедного транспорта производится по проезжей части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы сельского поселения своих транспортные средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

Обстановка с аварийностью на территории Прилепского сельсовета остается сложной. Общее количество ДТП на территории поселения - 1. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Прилепском  сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа;

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Прилепский сельсовет» Конышевского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

Генеральный план муниципального образования «Прилепский сельсовет» Конышевского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области № 161 от 25.01.2013г.;

Правила землепользования и застройки территории Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области утверждены Решением Собрания депутатов Прилепского сельсовета №  от  06.01.2012г.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Прилепский сельсовет» Конышевского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

-Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

-Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”

Решение Собрания депутатов Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области от 25.01.2013года №161 «Об утверждении Генерального  плана муниципального образования «Прилепский сельсовет»  Конышевского района Курской области;

-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

-Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

-Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

-Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования  муниципального образования достаточно низкий. За последние 5 лет финансирование на транспортную инфраструктуру не выделялось.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

  - Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2031 годов прогнозируется уменьшение числа жителей,  но  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Асфальтирование дороги в д.Прилепы

Асфальтирование дороги в д.Прилепы (с.Конышевка)

Асфальтирование дороги в с.Ширково

Мост на автодороге п.Конышевка - с.Ширково –  г.Льгов

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Не  планируется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Не  планируется.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Не планируется;

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Все мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены в той или иной степени и на развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

Асфальтирование дороги в д.Прилепы

Асфальтирование дороги в д.Прилепы (с.Конышевка)

Асфальтирование дороги в с.Ширково

Мост на автодороге п.Конышевка - с.Ширково –  г.Льгов

5.7. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | описание проекта | реконструкция, проектирование или строительство | затраты на реализацию проекта млн.руб. | срок реализации проекта | предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтирование дороги в д.Прилепы | Строительство автомобильной дороги в д.Прилепы с идентифицированным номером автомобильной дороги 38 216 840 ОПМЗ03 с грунтовым покрытием от домовладения Григорова Л.В. до Фалалеевой В.Д.- протяженностью 1,2км, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков | изготовление проекта строительство | 0,2 25,0 | 2019 2021год | местный -федеральный -областной -районный -местный бюджеты |
| 2. | Асфальтирование дороги в д.Прилепы (с.Конышевка) | Строительство автомобильной дороги идентифицированным номером автомобильной дороги 38 216 840 ОПМЗ01 с щебеночным покрытием от домовладения Фильчагиной Г.М. до Пашина В.Д. протяженностью -1,5км., нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков | изготовление проекта строительство | 0,2 30,0 | 2023 2025год | местный -федеральный -областной -районный -местный бюджеты |
| 3. | Асфальтирование дороги в с.Ширково | Строительство автомобильной дороги идентифицированным номером автомобильной дороги 38 216 848 ОПМЗ09 с грунтовым покрытием, от здания Ширковского СДК до домовладения Рышкова Е.В. протяженностью -2,5км., нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков | изготовление проекта строительство | 0,2 30,0 | 2026 2027год | местный -федеральный -областной -районный -местный бюджеты |
| 4. | Мост на автодороге п.Конышевка - с.Ширково – г.Льгов | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования |  | 0,8млн.руб | 2022 | -районный бюджеты |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 86,4 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2031 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

# 3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

# И = ----------,

# N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

# Ффакт

# Ф = -----------,

# Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

# Мфакт

Мj = ------------,

# Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

# ∑ Мj

М = ------------

# К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

# Э = --------

# Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.